Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Wymiana drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu stanowiących własność Gminy Wrocław na drzwi wejściowe antywłamaniowe.

WARIANT 1

demontaż i montaż drzwi bez robót dodatkowych – 10 sztuk

WARIANT 2

demontaż i montaż drzwi z pomniejszeniem otworu drzwiowego – 20 sztuk

WARIANT 3

demontaż dwóch drzwi, montaż z pomniejszeniem otworu drzwiowego – 3 sztuk

WARIANT 4

demontaż i montaż drzwi z powiększeniem otworu drzwiowego – 24 sztuk

WARIANT 5

demontaż dwóch drzwi montaż z powiększeniem otworu drzwiowego – 8 sztuk

45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Inwestor:  Gmina Wrocław

reprezentowana przez:

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. 50-343 ul. Reja 53 - 55

1. Podstawa opracowania:

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót wykonano na podstawie :

- Obowiązujących przepisów budowlanych, sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

2.Opis robót:

2.1. Nazwa zadania:

”Wymiana drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu stanowiących własność Gminy Wrocław na drzwi wejściowe antywłamaniowe”

Wykaz adresowy wykonania robót zawarto w załączniku nr 1 do STWiOR

Uwaga:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w wykazie adresowym zawartym 
w załączniku nr 1 do STWiOR w okresie realizacji przedmiotu umowy, co jednak nie będzie skutkować zmianą ilości robót w ramach poszczególnych wariantów a także nie będzie skutkować zmianą wynagrodzenia.

2.2. Przedmiot i zakres robót :

2.2.1 Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana istniejących drzwi wejściowych do lokali na drzwi wejściowe antywłamaniowe klasy 3 (C). Planuje się montaż drzwi o szerokości skrzydła 90 cm i wysokości 200 cm 
w świetle ościeżnicy.

2.2.2 Zakres obejmuje wymianę drzwi wejściowych do lokali na stalowe, jednoskrzydłowe drzwi antywłamaniowe klasy 3 (C) o szerokości w świetle ościeżnicy 90cm i wysokości 200cm.

Kolejność wykonywania robót:

- Zabezpieczenie podłóg w rejonie robót - korytarzu budynku,

- Demontaż skrzydeł drzwiowych poprzez zdjęcie z zawiasów,

- Demontaż ościeżnicy poprzez wykucie z muru,

- Przygotowanie otworu montażowego,

- Dostawa i montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicami, montażem zamków, wkładek i rozetek,

- Każde drzwi muszą być wyposażona w komplet kluczy do zamka /komplet to ilość handlowa dla danego zamka/,

- Uszczelnienie pianką poliuretanową styku ościeżnicy z murem,

- Wykonanie koniecznych obróbek tynkarskich i malowanie wnęki otworowej,

- Uprzątnięcie gruzu i doprowadzenie do porządku pomieszczeń i terenu                           w rejonie wykonanych robót,

- Wywiezienie z budynku materiałów z rozbiórki i wywiezienie ich na składowisko odpadów.

2.3. Roboty towarzyszące i tymczasowe:

W przypadku stwierdzenia niewłaściwych przegród zewnętrznych lub przegród w złym stanie technicznym uniemożliwiającym prawidłowy montaż drzwi, zgodnie z zaleceniami producenta w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru należy podjąć działania naprawcze

tj. wykonać naprawę ściany/przegrody lub wykonać nową ścianę umożliwiającą przeprowadzenie prawidłowego montażu drzwi.

W przypadku otworów niestandardowych, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru należy powiększyć lub pomniejszyć otwór drzwi stosując wypełnienie z materiałów przewidzianych w instrukcji montażu drzwi.

2.4. Informacja o terenie budowy :

Prace budowlane wykonywane będą w budynkach położonych we Wrocławiu, będących własnością Gminy Wrocław oraz będących współwłasnością Gminy Wrocław.

Wymianę drzwi należy przeprowadzać w okresie sprecyzowanym w umowie.

3. Wymagania dotyczące materiałów:

3.1. Drzwi antywłamaniowe wejściowe do lokalu:

Drzwi musza spełniać wymagania dla drzwi antywłamaniowych klasy 3 (C) według normy: „PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie. Wymagania i klasyfikacja.”

- skrzydło drzwiowe o grubości min. 45 mm wykonane z blachy ocynkowanej laminowanej lub lakierowane, wypełnione materiałem izolacyjnym oraz wzmocnione prętami lub kształtownikami;

- ościeżnica stalowa w kolorze skrzydła w klasie (C);

- minimum 2 zamki, które ryglują drzwi w co najmniej 3 miejscach oddalonych od siebie o co najmniej 60 cm;

- co najmniej jedna wkładka w klasie (C) RC 6 odporności na włamanie;

- minimum 3 zawiasy;

- minimum 3 bolce antywyważeniowe;

- klamka i rozety antywłamaniowe w klasie 4;

- izolacyjność akustyczna min. 30 dB;

- wizjer;

- próg metalowy ze stali nierdzewnej;

- uszczelki gumowe;

- możliwość skrócenia skrzydła;

- Montowane drzwi powinny być wyposażone w tabliczkę znamionową potwierdzającą ich zakwalifikowanie do klasy RC 3;

Przed montażem wykonawca powinien przedstawić certyfikat wystawiony przez Instytut Techniki Budowlanej potwierdzający zakwalifikowanie drzwi do odpowiedniej klasy odporności na włamanie tj. RC 3. Należy również dostarczyć kartę gwarancyjną wraz z instrukcją montażu drzwi. Pozostałe elementy drzwi (ościeżnice, zamki, wkładki, rozety)  również powinny posiadać certyfikaty kwalifikujące je do odpowiedniej klasy odporności na włamanie.

3.2. Inne materiały uzupełniające :

- pianka uszczelniająca poliuretanowa,

- kotwy montażowe ze stali nierdzewnej do mocowania ościeżnic drzwiowych,

- silikon akrylowy wodoodporny,

- tynk cementowo – wapienny,

- farba emulsyjna,

- cegła pełna,

- zaprawa cementowo – wapienna,

- nadproża prefabrykowane

Dokumenty dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie należy przedstawić zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonania robót.

4. Wymagania dotyczące sprzętu:

Przedmiotowy zakres robót nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu i maszyn budowlanych. Przewiduje się jedynie zastosowanie:

- wiertarki udarowej do nawiercania otworów mocujących,

- wiertarki z mieszadłem do rozrabiania kleju, tynku itp.,

- piła do przecinania ościeżnic drewnianych przy demontażu,

- szlifierka kątowa do przecinania ościeżnic metalowych przy demontażu,

- wkrętarki,

- drobnych narzędzi budowlanych m.in. poziomica, kielnia itp.,

- narzędzi malarskich

Nie precyzuje się szczególnych wymagań dla koniecznego sprzętu. Nie ma to wpływu na jakość wykonywanych robót.

5. Wymagania dotyczące środków transportu:

Drogi do budynku są utwardzone. Utrudnieniem może być ruch pieszych                                      i samochodów na ulicy. Wskazany dowóz materiałów przez samochody                                       o maksymalnym tonażu do 3,5 tony. Umożliwi to swobodny wjazd i wyjazd.

6. Wymagania dotyczące wykonania robót:

- montaż drzwi antywłamaniowych wejściowych do lokalu:

Po demontażu starych ościeżnic i przygotowaniu otworu montażowego należy zamocować nowe, spełniające wyżej podane wymogi. Mocowanie do ściany zgodnie z instrukcją montażu wystawioną przez producenta.

Przestrzeń pomiędzy ścianą a ościeżnicą wypełnić szczelnie pianką poliuretanową niskoprężną. Po jej rozprężeniu odciąć nadmiar. Od strony zewnętrznej powinna ona schować się za węgarkami. Po obu stronach zabezpieczyć przed dopływem powietrza zaprawą klejową. Po wykonaniu renowacji ościeży osadzić i wyregulować skrzydło drzwiowe.

- wykończenie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych:

Wykonać tynk ościeży /na zewnątrz i wewnątrz/ z zaprawy cementowo-wapiennej. Należy odtworzyć lub uzupełnić tynki na całą głębokość wnęki drzwiowej. Naprawione tyki pomalować na kolor ścian.

7. Kontrola i odbiór robót:

Roboty należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi.

Nadzór nad robotami ze strony Inwestora będzie prowadzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiorowi podlegać będą poszczególne etapy robót:

- przygotowanie otworu montażowego,

- mocowanie nowej stolarki,

- uszczelnienie pianką poliuretanową,

- wykończenie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych,

- regulacja skrzydeł, mocowanie i regulacja okuć i mechanizmów

Ponadto  przeprowadzony zostanie odbiór poszczególnych materiałów budowlanych przed ich wbudowaniem) na podstawie dostarczonych przez wykonawcę dokumentów potwierdzających dopuszczalność ich zastosowania.

Wszelkie etapy robót muszą uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Wykonawca zgłosi pisemnie fakt zakończenia robót oraz gotowość do ich odbioru. Odbiór końcowy musi być podsumowany protokołem odbioru. Odbiór końcowy dokonany zostanie komisyjnie                  w obecności przedstawicieli inwestora i wykonawcy robót.

8. Przedmiar i obmiar robót:

Przedmiar robót wykonany został przez inwestora.

Zaleca się Wykonawcy przed wyceną robot i złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej rejonu robót i przedmiotowej stolarki drzwiowej.

W przedmiarze stanowiącym podstawę wyceny przetargowej założono wyżej opisaną technologię wykonania oraz określono podstawowe materiały.

Obmiar robót dokonany zostanie po zakończeniu prac budowlanych w oparciu o pozycje przedmiaru robót i uzgodnione kalkulacje.

Wykonane roboty rozliczone zostaną kosztorysem powykonawczym.

9. Dokumenty odniesienia:

Przepisy związane:

Akty prawne - ustawy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(t.j Dz.U. z 2016r., poz. 290 ze zmianami),

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j Dz.U. z 2015r., poz.  2164 ze zmianami),

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(t.j Dz.U. z 2016, poz. 1570),

[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(t.j Dz.U. z 2016r., poz.191),

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

(t.j Dz.U. z 2016r., poz. 672),

Akty prawne – rozporządzenia

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(t.j Dz.U. z 2015r., poz. 1422),

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

(Dz.U. Nr 47, poz.401),

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa   i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(t.j Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).

10. Kody robót budowlanych :

45000000-7 Roboty budowlane

45410000-4 Tynkowanie

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Opracował: Łukasz Niedzielski

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

- Rejon BOK – 4

- Sienkiewicza 112 lok 12,

- Sępa Szarzyńskiego 76 lok 23,

- Piastowska 34 lok 18,

- Piastowska 29A lok 16,

- Wrońskiego 19 lok 1,

- Grunwaldzka 3-5 lok 2,

- Sępa Szarzyńskiego 59 lok 6,

- Nowowiejska 67 lok 9,

brak zdjęcia

- Sępa Szarzyńskiego 47 lok 3,

- Sępa Szarzyńskiego 79 lok 4,

- Grunwaldzka 3-5 lok 20,

- Grunwaldzka 9 lok 7,

- Grunwaldzka 86 lok 5,

- Górnickiego 6 lok 3,

- Wyszyńskiego 65 lok 15,

- Grunwaldzka 86 lok 8,

- Nowowiejska 90a lok 21,

- Walecznych 12 lok 2

II.	Rejon BOK – 6

- 3 Maja 1B lok 13,

- 3 Maja 2A lok 14,

- 3 Maja 6B lok 4,

- Centralna 28 lok 4,

- Gajowa 8-10 lok 3,

brak zdjęcia

- Krynicka 92 lok 12,

- Leonarda da Vinci 5 lok 6,

- Łódzka 14 lok 18,

- Polna 5 lok 1,

- Przestrzenna 4 lok 6,

- Terenowa 3 lok 7,8

- Rejon BOK – 8

- Bora Komorowskiego 49 lok 6,

- Gorlicka 21 lok 15,

- Gorlicka 26 lok 9,

- Kasztelańska 1 lok 14,

- Kiełczowska 47 lok 7,

brak zdjęcia

- Kowalska 56 lok 6,

brak zdjęcia

- Krzywoustego 300 lok 1

- Krzywoustego 310 lok 2,

- Łąka Mazurska 8 lok 27,

- Miłoszycka 26 lok 3,

brak zdjęcia

- Młynarska 1 lok 5,

- Okulickiego 26 lok 6,

- Osobowicka 150 lok 3,

- Osobowicka 154 lok 3,

- Poświęcka 3 lok 1,

- Przybyszewskiego 76 lok 7,

- Przybyszewskiego 78-80 lok 1,

- Zaułek Rogoziński  2 lok7

- Rejon BOK – 11

- Brzeska 1 lok 20,

- Chudoby 9 lok 11,

- Kościuszki 169 lok 4,

- Kościuszki 171 lok 21,

- Kościuszki 182 OF lok 31,

- Kościuszki 186 OF lok 32,

- Prądzyńskiego 3 lok 9,

- Prądzyńskiego 32 lok 12,

- Starodworska 17 lok 3,

- Świstackiego 16 lok 15,

- Świstackiego 24 lok 7,

- Traugutta 135 lok 12,

- Traugutta 137 lok 16,

- Więckowskiego 32 lok 9,

- Więckowskiego 37 lok 7,

- Chudoby 5 lok 16,

- Chudoby 15 lok 24,

- Kościuszki 182 OF lok 20